附件1

项  目  需  求

项目具体需求说明如下：

一、背景概述、实现功能要求

1.地理位置：江苏财经职业技术学院（淮安市枚乘东路8号）

2.项目规模：14套电工中级实训台设备采购与安装调试

3.项目预算：    万元

4.工期情况：一次性供货并安装。

二、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其他资格要求

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被委托受权人的两人身份证的复印件；

三、付款方式

1、中标后，以与采购方签订供货合同为准；

四、项目需求

智能工程技术学院专业建设需要购置电工中级实训台等仪器设备。电工操作参数明细：

（一）不锈钢网孔板参数

- 厚度2mm

- 尺寸：长75厘米，宽60厘米

- 四边折边尺寸要按原操作台规格（最好到现场自己量一下）

（二）操作台器材明细：

- 交流接触器CJX2—0910,  3只；品牌要求：正泰牌。

- 时间继电器TYPE ST3F A—B，一只；品牌要求：正泰牌。

- 行程开关LX19-001  2只；品牌要求：正泰牌。

- 热继电器JR36-20, ；品牌要求：正泰牌。

- 空气开关NXB-63 3P 一只；品牌要求：正泰牌。

- 空气开关NXB-63 2P 一只；品牌要求：正泰牌。

- 按钮TPB-3 3A 250VAC 一只；品牌要求：正泰牌。

- 接线端子排12槽，4只

（三）、交货要求：与原操作台式样一致

五、报价文件构成

报价人编写的报价文件应包括下列内容（报价人必须按下列顺序自编目录及页码装订成册）：

1.报价函；

2.询价报价表（加盖公章，格式见附件2）；

3.报价人资格证明文件；

4.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5.报价人认为有必要提供的声明及文件资料。

六、其他

（1）交货期（服务时间）：合同签订后20日内；

（2）交货（服务）地点：江苏财经职业技术学院指定地点；

（3）质保期限：2年；

（4）交货与验收：

1.供货要求：成交人须在合同签订之日起20日内完成供货（地址为采购人指定地点）。货物送到项约定地点后，成交人与采购人一起按合同货物清单依合同标准进行验收。

2.采购人对货物验收合格后，双方共同签署货物验收合格证明。验收中发现货物达不到合同规定的性能指标，或货物有明显损坏，成交人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失（若因质量问题发生检测行为，费用由供货方承担）。

3.验收合格并不免除在质保期内中标人应负的责任。

（5）售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

质保期：所供货物至少提供不少于2年（包括2年）的质量保证期。